## Slide 1
智能模组（一）
（嵌入式系统）
BLE模块
WIFI模块
UART
GPIO
富氢净水器智能屏
智能模组（二）
（嵌入式系统）
BLE模块
WIFI模块
UART
GPIO
空气净化器智能屏
智能模组（三）
（嵌入式系统）
BLE模块
WIFI模块
UART
GPIO
杀菌加湿器智能屏
阿里云服务
公共网络Internet WIFI热点
特定安卓手机
（Android Phone)
SmartLP APP
1.开机自动连接网络，注册设备上线
2.开机启动蓝牙服务，等待手机绑定
3.开机自检、异常情况通知APP用户
4.设备详细信息上传
5.设备状态信息实时上传
1.通过蓝牙配对实现第一次设备发现
2.蓝牙连接设备，将序列号密钥等信息与用户账户信息绑定
3.对智能模组进行远程控制，控制远程的开关
4.实时监测智能模组的运行状态，异常时报警提示
5.取得智能模组相关设备信息以及运行状态并显示
6.智能家居的使用状况分享到社交平台
1.云端消息存储与转发
2.云端设备基本信息存储
3.云端设备状态信息存储
智能家居系统概略
三种设备智能屏需要开发
Step1：首先对应WIFI，蓝牙

## Slide 2
净水器智能屏
空气净化器智能屏
杀菌加湿器智能屏
滤芯可用时间 天 小时
停水
制水
加热
保温
滤芯
维护
故障
开关机
滤芯可用时间 天 小时
风量
风向
温度
滤芯
维护
故障
开关机
开关机
风量
风向
故障
智能屏功能
树莓派+触摸屏+USB转串口TTL
QT做UI界面

## Slide 3
数据库表结构
表1
蓝牙设备ID
网卡设备ID
系统标示ID（二维码）
IP地址
表2
手机序列号
登陆用户信息
自身蓝牙信息
蓝牙绑定信息
二维码
表3 设备状态信息
I/O状态
供电状态
网络状态
蓝牙设备ID
MAC ID
表4 用户登陆验证表
用户名
密码

## Slide 4
系统启动后，首先设备向云端注册
手机APP启动登陆后像云端注册
手机APP蓝牙搜索设备，进行绑定
手机APP检测设备联网状态，联网OK情况下，可以下发控制命令，
设备未接入网络情况下，APP不可读取设备状态数据库表来显示
Step1：首先对应WIFI，蓝牙
Step2：WIFI，4G同时存在，优先WIFI，无WIFI时选择4G
剩余功能对应